PWS500

Weervoorspeller met

radio gestuurde klok, druk uitlezing en binnen/buiten thermo-hygrometer

GEBRUIKSAANWIJZING

## INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze weervoorspeller. Dit apparaat

combineert een exacte tijduitlezing met het monitoren en uitlezen van

luchtdruk informatie en huidige temperatuur/luchtvochtigheid gegevens van

totaal 3 sensoren (1 sensor wordt standaard bijgeleverd)

In de doos vindt u:

- Een hoofd unit (ontvanger)

- Een een-kanaals draadloze sensor (zender)

- Een gebruiksaanwijzing

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere referentie, hij bevat praktische

instructies, technische specificaties en voorzorgsmaatregelen.

INSTALLATIE

De communicatie tussen de hoofd unit (ontvanger) en de sensor (zender) verloopt draadloos, dus de installatie is gemakkelijk.

De draadloze temperatuur sensor verzend gegevens naar de hoofd unit binnen

een afstand van 30 meter in open gebied.

De draadloze sensor kan zowel binnen als buiten geplaatst worden,

afhankelijk van het gebied waarvan u de temperatuur wilt meten. Als u

gegevens van de buitentemperatuur wilt inzien, dient u de sensor buiten te

plaatsen

OPMERKING:

- Plaats eerst batterijen in de sensor VOORDAT U de hoofd unit installeert.

- Zet de hoofd unit en de sensor dicht bij elkaar tot de gegevens van de sensor zichtbaar worden in de display van de hoofd unit. Daarna kunt u de sensor verder weg of naar buiten plaatsen.

## VOOR U BEGINT

- Wij adviseren het gebruik van alkaline batterijen voor de draadloze

sensor (de bijgeleverde batterijen dienden als test exemplaren voor de

fabrikant).

Als de buitentemperatuur beneden het vriespunt (0℃) daalt, zakt het

voltage van de batterijen en dit kan het zendbereik van de sensor

beïnvloeden. Voor de hoofd unit worden lithium batterijen gebruikt.

- Gebruik geen oplaadbare batterijen. (deze houden het benodigde voltage niet vast)

- ALTIJD eerst batterijen in de sensor plaatsen alvorens u ze in de hoofd

unit plaatst.

- Plaats de batterijen voor het eerste gebruik en let hierbij op de polariteit (+ en – tekens op de batterijen en in het batterijvakje.

- Gedurende de eerste set-up dient u de draadloze sensor zo dicht mogelijk bij de hoofd unit te plaatsen.

- Nadat de verbinding tot stand gekomen is (de uitlezingen van de sensor verschijnen in de display van de hoofd unit), kunt u de sensor en de hoofd unit binnen elkaars zendbereik plaatsen, t.w. 30 meter (100 feet).

OPMERKING:

- Raak geen toetsen aan op de hoofd unit zolang de gegevens van de sensor nog niet in de display van de hoofd unit zijn verschenen.

- Het zendbereik tussen sensor en hoofd unit kan worden beperkt door bomen, metalen bouwsels en elektronische apparaten, alsmede hoge gebouwen in de omgeving en hoe de hoofd unit en de sensor ten opzichte van elkaar zijn geplaatst.

- Plaats de sensor zodanig dat hij in het zichtveld van de hoofd unit staat,

hierbij zoveel mogelijk vermijden dat deuren, wanden en grote meubels in

het zicht staan.

- Ofschoon de sensor weerbestendig is dient hij niet in het volle zonlicht,

regen of sneeuw geplaatst te worden. De optimale locatie voor de

draadloze sensor is onder een overhangende dakrand aan de noordzijde

van het huis.

## DRAADLOZE TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID SENSOR (TS21)

KENMERKEN

- Draadloze data verbinding naar de hoofd unit via de 433 MHz frequency

A. BATTERij VAKJE

- Kan twee AAA-alkaline batterijen bevatten

B. MUURBEVESTGINGING UITSPARING

- Voor het monteren van de sensor op een wand

BEVESTIGING

- De draadloze sensor kan op een vlakke ondergrond worden geplaatst of aan een wand worden bevestigd.

- Gebruik een schroef (geen spijker) om de sensor aan de wand te

bevestigen.

- Als u de sensor aan de wand bevestigd, dient u de ronde tafelstandaard

achter de sensor vast te klikken.

PLAATSING

- De draadloze sensor dient onder een overhangende dakrand te worden

geplaatst, waar een vrije lucht circulatie is, maar afgeschermd van direct

zonlicht of extreme weeromstandigheden.

- Ideaal is de sensor boven grond te plaatsen, niet boven asfalt, beton of

tegels, dit om foutieve uitlezingen te voorkomen.

- Plaats de draadloze sensor niet in de buurt van warmte genererende

bronnen zoals schoorstenen en verwarmings elementen.

- Vermijdt gebieden die zonnewarmte opvangen en uitstralen, zoals metaal, baksteen, beton, tegels en patio’s.

- De internationale standaard voor een geldige temperatuur meting is 1,25 meter (4 feet) boven de grond.

BEDIENING

Zodra de batterijen zijn geplaatst beging de draadloze sensor met het

overseinen van de temperatuur en luchtvochtigheid gegevens naar de hoofd

unit.

## HOOFD UNIT

KENMERKEN

TIJD

- De exacte tijd en datum worden automatisch ingesteld via het radio

controle tijd signaal (DCF 77) van de centrale atoomklok in

Frankfurt/Duitsland.

- 12 of 24 uur tijd formaat

- Handmatige aanpassing van tijd en datum

- Kalender met dag en maand in 7 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Zweeds.

- Dual alarm in sterkte toenemend met sluimer functie

- Programmeerbaar ijzel waarschuwings alarm

WEER

- Weervoorspelling voor de volgende 12 tot 24 uur met zeven grote iconen:

zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regen, zware regen, sneeuw en zware

sneeuw.

- Hoog/laag temperatuur alarm door de gebruiker in te stellen.

- Binnen/buiten temperatuur en luchtvochtigheid uitlezing tot op 3 locaties

(u dient 2 aanvullende sensoren aan te schaffen).

- Barometer druk in imperial of metrische eenheden.

- Hoogte aanpassing voor luchtdruk compensatie.

- 24 uur barometer druk geschiedenis grafiek.

- Comfort niveau indicaties (droog, vochtig, enz).

VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

A.  WEER/ LUCHTDRUK scherm

B.  TEMPERATUUR/ LUCHTVOCHTIGHEID scherm

C.  TIJD scherm

D.  NEER (▼) toets

- Voor het kiezen van de volgende uitlezing.

- 2 seconden ingedrukt houden om naar het draadloze signaal van de

sensor te zoeken.

- Verminderen van parameters.

E.  ALARM toets

- Als u in de tijd stand staat (het radio signaal icoon knippert), drukt u

eenmaal op deze toets om de alarmtijd van het week alarm (W), het

enkelvoudig alarm (S) en het vooralarm (Pre-AL) weer te geven.

- Toets 2 seconden ingedrukt houden om de weekdag, het enkelvoudig

alarm of het voor-alarm in te stellen.

- Als u in de temperatuur stand staat (het IN icoon knippert), drukt u

eenmaal op deze toets om de hoogste en laagste temperatuur alarm

waarden in te zien.

- Toets 2 seconden ingedrukt houden om het hoogste of laagste

temperatuur alarm in te stellen.

- Als het alarm aan staat, op deze toets drukken om het alarm tijdelijk te

stoppen.

F.  KANAAL toets

- Indrukken om de opgeslagen buitentemperatuur van kanaal 1, 2 of 3 in

te zien (voor kanaal 2 & 3 zijn extra sensoren nodig).

- Toets twee seconden ingedrukt houden om in de circulatie stand te

komen het icoon   licht op onder de kanaal aanduiding, de

temperaturen van kanaal 1, 2 & 3 worden om de 5 seconden

weergegeven.

G.  MODE toets

- Als u in de luchtdruk stand staat (luchtdruk icoon knippert) drukt u

eenmaal op de MODE toets om de plaatselijke luchtdruk, hoogte en zee

niveau uit te lezen.

- Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de hoogte en het zee niveau in

te stellen.

- Als u in de tijd stand staat (klok icon knippert) drukt u eenmaal op de

MODE toets om te kiezen tussen tijduitlezing met seconden of met

weekdag.

- Houd de toets 2 seconden ingedrukt om de taal van de weekdag

(afgekort), het jaar, de maand, de dag, de uur uitlezing (12/24 uur), de

uren en de minuten in te stellen. (Opmerking:het kalender formaat staat

standaard op maand-dag uitlezing)

- Als u in de temperatuur stand staat (het IN icoon knippert), houd u de

MODE toets 2 seconden ingedrukt om te kiezen tussen temperatuur

uitlezing in graden Celsius of graden Fahrenheit.

H.  OP (▲) toets

- Voor het kiezen van de volgende uitlezing.

- Vermeerderen van de parameters.

- In de tijduitlezing met seconden stand, toets 2 seconden ingedrukt

houden om het radio gestuurde tijd signaal handmatig te activeren of te

de-activeren

I.  MEM/ HISTORY toets

- Als u in de temperatuur stand staat, druk op de MEM/HISTORY toets om

de minimum en maximum bereikte temperatuur en de luchtvochtigheid

van de hoofd unit en de sensoren uit te lezen.

- Toets 2 seconden ingedrukt houden om alle opgeslagen geheugen

waarden te wissen.

- Als u in de luchtdruk stand staat, drukt u eenmaal op deze toets om de

luchtdruk geschiedenis over de afgelopen 24 uur te controleren.

J.  MUURBEVESTIGING UITSPARINGEN

- Om de hoofd unit aan een wand op te hangen.

K.  BATTERIJ VAKJE

- Plaats voor twee (2) CR2032 lithium batterijen

L.  TAFEL STANDAARD

PLAATSING

- Overtuig u ervan dat de hoofd unit geplaatst wordt binnen het bereik van

de sensor(s).

- De meest ideale plaats voor de hoofd unit dient in het zicht van de sensor

te liggen, vermijd plaatsen welke warmte genereren/uitstralen (zoals

verwarmingsbuizen en airconditioners) en gebieden waar storing door

draadloze apparaten kan optreden (zoals draadloze telefoons/hoofd

telefoons, babyfoons en andere elektronica).

BEDIENING

Zodra de batterijen in de hoofd unit zijn geplaatst, lichten alle beschikbare

LCD segmenten in de display even op.

BELANGRIJK: Alle display functies zijn nu geblokkeerd, zodat u de locale

hoogte en druk parameters kunt instellen door het indrukken van de OP (▲)

of NEER (▼) en MODE toetsen. De geblokkeerde display toon het druk icoon

en de afkorting “inHg” knipperend in het Weer/ Luchtdruk scherm, de default

tijd in het Tijd scherm en de temperatuur en luchtvochtigheid uitlezing van

kanaal 1 in het Temperatuur/ Luchtvochtigheid scherm.

Als u gedurende het geblokkeerde scherm geen aanpassingen ingeeft, voert de hoofd unit gedurende enige minuten een zelf-calibratie uit en toont daarna de default instellingen voor luchtdruk en hoogte (zee niveau) en de uitlezing van de sensor(s).

## AANVANGEN

## WEERVOORSPELLING

Dit apparaat is in staat om atmosferische drukveranderingen te detecteren.

Gebaseerd op de ontvangen weergegevens, geeft hij een weervoorspelling

voor de komende 12 tot 24 uur.

[Display toont]    -weather symbols-

[Voorspelling]  Zonnig, half bewolkt, bewolkt, regen, zware regen, sneeuw,

zware sneeuw

OPMERKING: De nauwkeurigheid van een weervoorspelling is ongeveer

70%.

De hoofd unit toont een voorspelling, niet de huidige condities. Een zonnig symbool gedurende de nacht voorspelt een heldere nacht

## LUCHTDRUK BEDIENING

Het luchtdruk scherm toont: huidige barometer druk, luchtdruk op zee niveau

en de weervoorspelling. De informatie bevat een aantal historische

statistieken: luchtdruk/temperatuur/luchtvochtigheid geschiedenis staaf grafiek over de afgelopen 24 uur.

De luchtdruk kan gemeten worden in inHg, hPa/mBar of mmHg, de hoogte

kan worden ingesteld op meters of feet.

BELANGRIJK: Er zijn drie uitlees opties beschikbaar: barometerdruk ZEE NIVEAU of LOCAAL en HOOGTE. De locale druk is een vaste waarde (kan niet worden aangepast), zee niveau en hoogte zijn variabelen die u kunt instellen. Wij raden u aan slechts een van de variabelen te kiezen en te programmeren en de derde waarde door het apparaat te laten berekenen.

De unit is ontworpen om druk verschillen in uw gebied te meten in de LOCALE barometerdruk stand. Informatie over het programmeren van de hoogte en zee niveau waarden kunnen verkregen worden via het internet, of vanaf GPS apparaten.

ZEE NIVEAU barometrische druk voorziet u van informatie over drukveranderingen op andere hoogtes in uw omgeving. Deze kan worden ingesteld zodat hij overeenkomt met de weer informatie van uw locale meteo gebied (bronnen- locale televisie of radio stations, internet, enz.)

INSTELLEN INITIELE DRUK PARAMETERS

BELANGRIJK: Laat de hoofd unit tijdens het opstarten zichzelf instellen door

ongeveer 6-8 minuten geen ENKELE toets in te drukken. De hoofd unit kan

zich nu synchroniseren met de draadloze sensor(s), de drukuitlezing

stabiliseren en default instellingen.

KIEZEN VAN DRUK EENHEDEN

Druk op de OP (▲) of NEER (▼) toets tot het druk icoon “PRESSURE”, links naast de barometrische luchtdruk waarde, begint te knipperen.

- Druk op de MODE toets, om te schakelen tussen de luchtdruk keuzes, tot

“SEA LEVEL” of “LOCAL” barometrische druk wordt getoond.

- Houd de MEM/ HISTORY toets ingedrukt om in de eenheden keuze te

komen. Druk op de OP (▲) of NEER (▼) toets om de gewenste meet

eenheden te kiezen: inHG (Engels), hPa/mBar (wetenschappelijk) of

mmHg (metrisch).

- Druk op de MEM/ HISTORY toets om uw keuze te bevestigen. Druk

daarna op de MODE toets om in de ALTITUDE eenheden te komen. Druk

op de OP (▲) of NEER (▼) toets om te kiezen tussen FEET of METER.

- Druk op de MEM/ HISTORY toets om uw keuze te bevestigen en houd de

MODE toets ingedrukt om in de ALTITUDE waarden te komen.

- Druk op de OP (▲) of NEER (▼) toets om de hoogte waarde voor uw locatie in te stellen (houd de toets ingedrukt voor een snellere instelling).

- Druk op de MODE toets om uw instelling te bevestigen.

(OPMERKING: De hoofd unit verlaat automatisch de instel stand als u 2

minuten geen toets indrukt).

INZIEN VAN DRUK EN HOOGTE INFORMATIE

Om de druk en hoogte informatie in te zien drukt u op de MODE toets. De

display schakelt tussen zee niveau druk, locale druk en locale hoogte

schermen.

INPROGRAMMEREN VAN ZEE NIVEAU DRUK (niet nodig als u de hoogte al heeft ingesteld)

- Houd de MODE toets ingedrukt tot de barometerdruk cijfers knipperen.

- Voer de gewenste zee niveau druk waarden in door het indrukken van de OP (▲) of NEER (▼) toetsen. (Ingedrukt houden voor een snellere instelling).

- Druk op MODE om de keuze te bevestigen.

VERANDEREN VAN DE DRUK EN HOOGTE EENHEDEN

- Druk op MODE tot de “LOCAL” druk wordt getoond.

- Houd MEM/ HISTORY ingedrukt tot de druk eenheden knipperen.

- Verander de locale of zee niveau druk eenheden door indrukken van de

OP (▲) of NEER (▼) toetsen om de druk eenheden te kiezen: inHg,

hPa/mBar of mmHg.

- Druk op MEM/ HISTORY om uw keuze te bevestigen.

- Druk op MODE tot de locale hoogte waarde wordt getoond.

- Houd MEM/ HISTORY ingedrukt tot de hoogte eenheden knipperen.

- Kies de ALTITUDE eenheden: meters of feet, door indrukken OP (▲) of NEER (▼).

- Druk op MEM/ HISTORY om uw keuze te bevestigen.

INZIEN ZEE NIVEAU DRUK GESCHIEDENIS

- In de luchtdruk stand, druk op MEM/ HISTORY om in de zee niveau druk display te komen.

- Als SEA LEVEL wordt getoond, druk herhaaldelijk op MEM/ HISTORY om

de zee niveau druk geschiedenis over de afgelopen 24 uur met 1 uur

intervals in te zien.

- Als u 5 seconden geen toets indrukt, keert de unit automatisch terug naar de standaard druk en weervoorspelling stand.

INZIEN DRUK, TEMPERATUUR EN ;LUCHTVOCHTIGHEID

De staaf grafiek in het druk scherm kan worden geconfigureerd om de zee niveau druk en temperatuur of luchtvochtigheid voor kanaal 1 in te zien.

Als u in het druk scherm staat, houd u de ALARM toets ingedrukt om de grafiek te schakelen tussen zee niveau druk met het woord “PRESSURE’ in de rechter benedenhoek van de grafiek, temperatuur met een thermometer icoon en “CH1” (kanaal 1) en de luchtvochtigheid met “RH” icoon en “CH1”

MAANFASE ICONEN

Nieuwe  Wassende  Eerste  Wassende  Volle  Afnemende  Laatste  Afnemende

maan    sikkel     kwartier   maan    maan   maan     kwartier   sikkel

## TEMPERATUUR/ LUCHTVOCHTIGHEID SCHERM

De hoofdunit ondersteunt tot 3 draadloze sensoren (1 is bijgeleverd), die

corresponderen met een eigen kanaal voor weergave temperatuur en

relatieve luchtvochtigheid. De temperatuur kan worden uitgelezen in Celsius

(ºC) of Fahrenheit (ºF).

De hoofd unit heeft een temperatuur en luchtvochtigheid sensor en gebruikt de gegevens om een binnenhuis comfort indicatie te tonen - Wet, Comfort of Dry.

Ook is een temperatuur alert voor alle sensoren beschikbaar. Het kan geprogrammeerd worden om af te gaan als een temperatuur gemeten door de draadloze sensor een voor-ingestelde limiet bereikt.

DRAADLOZE SENSOR STATUS

Het golf icoon boven de huidige kanaal uitlezing op de hoofd unit toont de status van de verbinding met de sensor:

| Icoon | Status |
| --- | --- |
|  | Zoekt naar het signaal van de draadloze sensor |
|  | Signaal van de sensor succesvol ontvangen |
|  | Geen signalen ontvangen gedurende 1 uur |

ZOEKEN NAAR DE DRAADLOZE SENSOR

- De hoofd unit kan handmatig geactiveerd worden om op zoek te gaan naar het signaal van de sensor door het ingedrukt houden van de NEER (▼) toets.

BEDIENING

- Om de binnen/buiten temperatuur en luchtvochtigheid stand te kiezen, drukt u op de OP (▲) of NEER (▼) toets tot het IN icoon  knippert en u een signaal hoort.

INZIEN SENSOR (KANAAL) TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID

Statische Display:

- Druk op de CHANNEL toets om de meting(en) van de sensor(s) in te zien, elke sensor heeft zijn unieke kanaal 1, 2 of 3.

Kanaal Auto-Scan Display:

- Om een automatische scan van alle sensoren te bewerkstelligen, houd u de CHANNEL toets ingedrukt tot het icoon  wordt weergegeven.

De metingen van elke sensor wordt gedurende 5 seconden weergegeven.

OPMERKING: de auto-scan functie kan alleen worden weergegevens als u meer dan 1 sensor heeft geïnstalleerd.

PROGRAMMEREN VAN DE TEMPERATUUR IN CELSIUS OF FAHRENHEIT

- Houd de MODE todets 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen

uitlezen in Celsius (ºC) of Fahrenheit (ºF).

INSTELLEN TEMPERATUUR ALARM

- Druk op de ALARM toets om het gewenste alarm te kiezen, het boven alarm alert met icoon(indien uitgeschakeld, toont OFF), of het onder alarm alert met (indien uitgeschakeld, toont OFF).

- Houdt de ALARM toets ingedrukt tot de temperatuur cijfers knipperen.

- Stel de temperatuur cijfers in met de OP (▲) of NEER (▼) toets.

Ingedrukt houden voor een snelle instelling.

- Druk op de ALARM toets om de keuze te bevestigen en terug te keren

naar het temperatuur alarm keuze scherm.

ACTIVATEREN OF DEACTIVEREN VAN HET TEMPERATUUR ALARM

- Als de bovenstaande alerts getoond worden, drukt u op de OP (▲) of

NEER (▼) toets om het corresponderende alert aan of uit te zetten.

INZIEN MAX/MIN EN LUCHTVOCHTIGHEID UITLEZINGEN

Druk op de MEM/ HISTORY toets om op te roepen:

- Huidige temperatuur en luchtvochtigheid

- Minimum temperatuur en luchtvochtigheid

- Maximum temperatuur en luchtvochtigheid vanaf de sensor.

HERZETTEN TEMPERATUUR GEHEUGEN

Houd de MEM/ HISTORY toets 3 seconden ingedrukt om alle kanaal

geheugens te wissen.

COMFORT NIVEAU INDICATIE

De hoofd unit kan de huidige comfort niveaus van de omgeving detecteren en tonen. Dit comfort niveau is gebaseerd op de combinatie van huidige binnen temperatuur en luchtvochtigheid uitlezingen. De volgende comfort indicaties kunnen worden getoond: COMFORT (comfortabel); WET (vochtig) and DRY (droog)

| Getoonde indicatie | Temperatuur bereik | Vochtig- heid bereik | Huidige conditie |
| --- | --- | --- | --- |
| COM | 20°C tot 25°C (68°F tot 77°F) | 40%RH- 70%RH | Ideale relatieve vochtigheid en temperatuur |
| WET | -5°C tot 50°C (23°F tot122°F) | BOVEN 70%RH | Bevat overmatig vocht |
| DRY | 5°C tot 50°C (23°F tot122°F) | ONDER 40%RH | Bevat onvoldoende vocht |

## TIJD SCHERM

RADIO GESTUURDE TIJD

Het radio gestuurde tijdsignaal (DCF-77) wordt verzonden vanuit de centrale atoomklok in Frankfurt/Main met korte intervallen. Het signaal heeft een bereik van ca. 1500 km. Als het antenne symbool niet volledig oplicht of als de tijd en de datum niet automatisch ingesteld worden, let dan op de volgende punten:

- Gedurende de nacht zijn atmosferische storingen minder sterk en de ontvangst van het radio signaal verbetert in deze uren. Een enkele dagelijkse ontvangst is voldoende om de tijd op 1 seconde nauwkeurig te houden.

- Let erop dat de unit 2 meter (8 feet) verwijderd is van storingsbronnen zoals TV’s, computer schermen, magnetrons enz.

- De ontvangst kan zwakker worden binnen betonnen wanden in bijv. kelders of kantoorgebouwen. Plaats de hoofd unit altijd bij een raam voor een betere ontvangst.

- Zodra het radio tijd signaal is ontvangen, worden de tijd en de datum automatisch ingesteld en verschijnt het [] icoon.

| Icoon | Tijd Signaal Ontvangst Sterkte |
| --- | --- |
| (Knipperend) | Geen gegevens |
|  | Geen ontvangst over de afgelopen 24 uur |
|  | Zwak signaal, maar kan gecodeerd worden |
|  | Sterk signaal |

- De radio gestuurde klok ontvanger is zodanig geprogrammeerd dat hij dagelijks zoekt naar het tijdsignaal om 0:00, 3:00, 6:00 en 12:00 am.

- Om het radio signaal in of uit te schakelen, houd u de OP (▲) toets 3

seconden ingedrukt. Als de atoomtijd ontvangst is geactiveerd, start het

antenne symbool met knipperen. Als de ontvangst is uitgeschakeld,

verdwijnt het antenne symbool.

- Als het tijd signaal niet ontvangen wordt in 8 minuten, kunt u de tijd

handmatig instellen.

## HANDMATIGE INSTELLINGEN

Om in de tijd stand te komen, drukt u op de OP (▲) of NEER (▼) toets tot het IN icoon  knippert en u een signaal hoort.

TIJD EN DATUM

- Houd de MODE toets ingedrukt tot de weektaal afkorting “ENG” knippert.

- Druk op de OP (▲) of NEER (▼) toets om de weekdag in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of Zweeds in te stellen.

- Nadat de weekdag taal is ingesteld drukt u op de MODE toets om te bevestigen en over te gaan naar de volgende parameter (jaar).

- Ga door met het instellen van het jaar, maand, dag, tijd formaat (12 of 24 uur), uren en minuten volgens bovengenoemde procedure.

- Nadat het instellen gereed is keert de display terug naar de default instelling met uren, minuten en seconden uitlezing.

TIJD ALARM

Er zijn twee tijd alarmen – Weekdag alarm (W) and Enkelvoudig dag alarm(S) – en een ijzel waarschuwing alarm (PRE-AL).

- Als het Weekdag (W) alarm geactiveerd is, gaat het op de ingestelde tijd van maandag tot vrijdag af met een knipperend alarm icoon.

- Als het Enkelvoudig (S) dag alarm geactiveerd is, gaat het op de ingestelde tijd ad en knippert het alarm icoon alleen voor deze specifieke dag en gaat niet af op andere dagen.

- Als het IJzel waarschuwing alarm ( PRE-AL) geactiveerd is, gaat het

ingestelde alarm af en knippert het alarm icon als de gemeten

temperatuur van de draadloze sensor met kanaal 1  0°C (32°F) en lager

bereikt.

OPMERKING: Het ijzel alarm kan alleen ingesteld worden als een of beide andere alarms - Weekdag of Enkelvoudig alarm – ingesteld zijn.

INSTELLEN VAN DE HET WEEKDAG (W) EN ENKELVOUDIG (S) ALARM

- Druk eenmaal op de ALARM toets om in de alarm instelstand te komen. Het standaard alarm is Weekdag alarm (W). De afkorting “OFF” met de letter “W” ernaast wordt getoond als het alarm nog niet ingesteld is.

- Houd de ALARM toets 2 seconden ingedrukt, de alarm uren knipperen.

- Stel het uur in met de OP ( ▲) of NEER ( ▼) toets.

- Druk nogmaals op de ALARM toets, de minuten knipperen.

- Stel de minuten in met de OP (▲) of NEER (▼) toets.

- Druk een laatste maal op de ALARM toets om te bevestigen dat het wekelijks alarm is ingesteld.

- Set het Enkelvoudig (S) alarm in op dezelfde wijze.

INSTELLEN VAN HET IJZEL ALARM (PRE-AL)

Als het Weekdag (W) of Enkelvoudig (S) alarm is ingesteld, kan het IJZEL alarm (Pre-AL) worden ingesteld.

- Druk eenmaal op de ALARM toets om in de ijzel alarm stand te komen,

de afkorting OFF met de PRE-AL ernaast wordt getoond.

- Houd de ALARM toets twee seconden ingedrukt, het cijfer 30 knippert, aangevend dat wanneer het gekozen wordt het alarm 30 minuten voor het weekdag of enkelvoudig alarm afgaat.

- Kies de gewenste ijzel alarm interval in stappen van 15 minuten tussen 15 en 90 minuten door indrukken van de OP (▲) of NEER (▼) toets.

- Druk op de ALARM toets om te bevestigen en het alarm instel menu te verlaten.

ACTIVEREN/ DEACTIVEREN VAN EEN ALARM

- Druk op de ALARM toets om in de gewenste alarm stand te komen.

- Druk op de OP ( ▲) toets om het alarm te activeren, de

corresponderende iconen W, S of PRE-AL worden getoond.

- Druk op de NEER ( ▼) toets om het alarm te deactiveren tot “OFF” wordt getoond.

## ONDERHOUD

BATTERIJEN VERVANGEN

- Als de lege batterij indicatie oplicht, vervang dan de batterijen van de corresponderende unit.

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

REINIGEN

De hoofd unit en de sensor behuizing kunnen schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Kleine onderdelen kunnen worden gereinigd met een wattenstaafje of pijp reiniger. Gebruik nooit scherpe schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Dompel de units niet onder in water

## STORINGEN OPLOSSEN

Controleer het onderstaande alvorens contact op te nemen met de service dienst.

| Apparaat | Symptoom | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| Hoofd unit | Radio gestuurde tijd signaal wordt niet ontvangen | Plaats de unit bij een raam en laat hem daar ’s nachts staan |
| Draadloze sensor | Kan de sensor niet vinden | Controleer batterijen |
|  |  | Controleer locatie |
|  |  | Houd de NEER ( ▼) toets op de hoofd unit ingedrukt om het signaal van de sensor te zoeken |
|  | Gegevens kloppen niet met die van de hoofd unit | Start een handmatige sensor zoekactie (Houd de NEER ( ▼) toets op de hoofd unit ingedrukt) |

## VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is ontworpen om jarenlang dienst te doen, indien voorzichtig behandeld. Hier zijn een paar voorzorgsmaatregelen:

- Dompel de units niet onder in water.

- Reinig de units niet met scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. Ze

kunnen het oppervlak beschadigen en de elektronische circuits doen

roesten.

- Stel de units niet bloot aan overmatige schokken, stoten, stof, hoge temperatuur/luchtvochtigheid, welke kunnen lijden tot het niet goed functioneren, kortere levensduur, beschadigde batterijen en beschadigde onderdelen.

- Maak de units niet open, er bevinden zich geen door de gebruiker te vervangen onderdelen in en dit kan uw garantie doen vervallen.

- Gebruik alleen verse batterijen, gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor latere referentie.

## SPECIFICATIES

Hoofd Unit

Binnen Temperatuur

Bedienings temperatuur: -5°C tot +50° (23.0°F tot 122.0°F)

Temperature resolution: 0.1°C (0.2°F)

User-selectable (°C of °F) temperatuur display

Luchtvochtigheid (Binnenshuis)

Bedienings bereik: 30% tot 80%

Resolutie: 1%

Nauwkeurigheid: 7%

Opname Interval: 10 seconden

Weervoorspelling: in zeven grote iconen: zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regen, zware regen, sneeuw en zware sneeuw.

Maximum aantal draadloze sensors: 3 (een bijgeleverd)

Uitlezing opname interval: iedere 45 seconden

Lege batterij indicatie

Tijd

Radio gestuurde tijd (DCF77)

12/24 uur formaat

Crescendo 2 minuten alarm met 8 minuten sluimer functie

Barometrische druk

Meetbereik: 14.75 inHg tot 32.44 inHg (500 Hpa tot 1100Hpa); (374.5 mmHg tot 823.8 mmHg)

Resolutie: 0.003 inHg (0.1 Hpa, 0.08 mmHg)

Nauwkeurigheid: 0.015 inHg (5 Hpa; 0.38 mmHg)

Opname interval: 20 minuten

Hoogte compensatie bereik: -200m tot +5000 m (-657 ft tot 16404 ft)

Draadloze sensor

Temperatuur uitlezing

Voorgesteld bedienings bereik met alkaline batterijen:

-10°C tot + 60°C (14°F tot + 140°F)

Temperatuur resolutie: 0.1°C/ 0.2°F

Luchtvochtigheid (Buitenshuis)

Bedienings bereik: 30% tot 80%

Resolutie: 1%

Nauwkeurigheid: 7%

Opname interval: 10 seconden

Zend Interval: ongeveer 47 seconden

RF zend frequentie: 433 MHz

RF bereik: Maximum 30 meter (100 feet)

Temperatuur zend cyclus: ongeveer 45 seconden

Muurbevestiging of plaatsing op een bureau

Voeding

Hoofd unit: 2 CR2032 size 3V batteries (inclusief)

Remote Sensor: 2 AAA size 1.5V batteries (inclusief)

Afmetingen

Hoofd unit: 178(L) x 120(H) x 9.5(W) mm

Draadloze sensor: 37.5(L) x 110(H) x 23(W) mm

Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

# Text boxes

B

L

A

J

C

K

D

E

F

G

H

I